## Slide 1: Desain Tempat Kerja
Rahmi Lubis,S.Psi.,M.Psi.

## Slide 2
Desain tempat kerja berfokus pada bentuk, dimensi, dan layout (penempatan dan arah) dari sejumlah elemen material di sekitar seorang atau beberapa orang yang bekerja.
Elemen tersebut dapat berupa kursi, lingkungan kerja, meja, peralatan, kontrol dan display yang digunakan dalam bekerja, dan lain sebagainya

## Slide 3
Desain tempat kerja yang ergonomis bertujuan untuk memperbaiki kinerja baik kuantitas maupun kualitas melalui :
  Meminimalisir beban kerja dan tekanan fisik pekerja
  Memfasilitasi dalam melakukan kerja
  Memastikan kesehatan dan keselamatan kerja
  Mencapai kemudahan dalam menggunakan sejumlah elemen dari lingkungan kerja

## Slide 4: Masalah postur dalam bekerja
Postur duduk dan kursi
yang menjadi perhatian dalam posisi duduk yang lama adalah masalah otot yaitu beban dari kifotik.

## Slide 5: Mengurangi beban kifotik
Menggunakan bantalan sandaran yang tebal (4 cm)
Dengan mengubah suai sandaran kursi (110 derajat sudut paha dan perut)
  Solusinya antara lain menggunakan kursi keseimbangan yang tempat duduknya dapat digerakkan lebih 20 derajat dari garis horizontal dan memiliki tempat meletakkan lutut

## Slide 6: Kebutuhan ergonomis kursi
Menggunakan sandaran kursi yang dapat diubah suai
Sandaran harus memiliki bantalan
Kursi harus memiliki pilihan untuk menegakkan kursi

## Slide 7: Kebutuhan ergonomis kursi
Kursi harus dapat disesuaikan sehingga orang2 yang berbeda karakteristik dapat menyesuaikan dengan tinggi tempat kerja
Kursi harus stabil
Kursi memberi kebebasan dalam bergerak
Harus dilengkapi sandaran tangan
Kursi menggunakan bahan penyerap air sehingga menyerap keringat

## Slide 8: Kontrol pada kursi
Harus mudah ditemukan dan dipahami
Mudah diraih dan disesuaikan dengan standar posisi kerja duduk
Kontrol harus mudah disesuaikan dan tidak sulit mengubah2 posisi kursi
Digunakan dengan seminimal mungkin gerakan
Penyesuaian dapat dilakukan dengan satu tangan
Tidak perlu alat khusus untuk menyesuaikan
Label dan instruksi mudah dimengerti

## Slide 9
Tinggi station kerja kerja harus memungkinkan orang bekerja dengan bahu pada posisi rileks misalnya keyboard komputer, meja.
Sudut antara paha dengan dada harus sekitar 90 derajat.
Masalah yang muncul dari posisi duduk adalah tegang leher dan mata kering yang biasanya berkaitan dengan benda2 yang diletakkan terlalu jauh

## Slide 10
Banyak penelitian menunjukkan bahwa :
  Leher menunduk lebih nyaman daripada leher mendongak (15 derajat di bawah titik pandang)
  Sistem penglihatan lebih baik fokus pada benda2 di bawah

## Slide 11: Rekomendasi ergonomis
Area kerja harus dapat disesuaikan dengan dimensi fisik dan keinginan individual
Area kerja berada pada posisi bahu yang rileks
Harus memberikan kejelasan pandangan

## Slide 12: Penyusunan work artifacts
Benda yang sering dan penting digunakan disusun dalam posisi di tengah atau dekat dengan sisi kanan atau kiri
Jika ada prosedur yang dilakukan berurutan, maka benda2 disusun berdasarkan urutan tersebut
Jika kontrol digunakan untuk lokasi yang berbeda maka penyusunannya harus menggambarkan lokasi yang sesungguhnya
Pengelompokan berdasarkan fungsi yang sama

## Slide 13: Menyusun station kerja pribadi
Memutuskan waktu dan orang yang akan terlibat dalam tim
Identifikasi sistem kerja dan kebutuhannya
(organisasi kerja, hub dgn proses berikut, lingkungan)
Identifikasi dari kebutuhan pengguna
(task analysis, karakteristik, safety dan healthy)
Menentukan tujuan khusus dari desain (stakeholders)
Mendesain prototip
(standar dari indiv diffe, menentukan free space, jarak untuk menjangkau, posisi nyaman, desain tidak mengganggu tindakan )
Menguji prototip (analytical dan experimental)
Perbaikan dan desain akhir

## Slide 14: Layout station kerja yang ergonomis
Harus mendukung alur kerja
Mendukung kerjasama antara personil dan orang luar
Mengikuti struktur organisasi
Mempertimbangkan privasi
Pencahayaan yang cukup
Pencahayaan sama di semua area
Terhindar dari pantulan cahaya
Suhu nyaman
Akses tidak mengganggu dan aman

## Slide 15: Layout kantor
Pribadi
Terbuka
Desain terkini :
fleksibel : mudah diubah
free adress office : struktur fleksibel, murah

## Slide 16: Rekomendasi untuk kantor terbuka
Gunakan material kedap suara
Teknologi low noise
Beri kemungkinan sentuhan pribadi
Sediakan ruang untuk benda2 pribadi
Sediakan area privasi
Semua area kerja pribadi dilengkapi dengan penanda boleh diganggu
Jalan masuk jelas bagi tamu
Ada ruang tamu untuk duduk selama bicara
Ventilasi
Ruang untuk menyimpan barang pribadi

## Slide 17: Informasi yang perlu untuk mendesain
Jumlah orang yang bekerja
Struktur organisasi dan unit kerja
Aktivitas dari semua unit
Aktivitas setiap pekerja
Peralatan yang digunakan setiap aktivitas kerja

## Slide 18: Langkah desain
Menentukan ruang yang tersedia
Mendesain modul stasion kerja
Penempatan unit organisasi
Penempatan modul station kerja
Arah modul station kerja